## Slide 1: Конвейерные процессоры - от трех стадий до алгоритма Томасуло и предсказателей переходов.

## Slide 2: Благодарность
Занятие проводится на основе лекционных материалов Михаила Попова из курса АПС НИУ МИЭТ и материалов книги Цифровая схемотехника и архитектура компьютера Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис

## Slide 3: Особенности архитектуры RISC-V
Регистровый файл
  32 регистра общего назначения
  Каждый регистр 32 бита
  x0 = 0
Память
  Каждая ячейка памяти имеет ширину 32 бита (1 слово)
  Память имеет побайтовую адресацию
  Адреса соседних слов отличаются на 4
  Адрес 32 бита
  Может быть адресовано 2^32 байт или 2^30 слов

## Slide 4: Кодирование инструкций RISC-V

## Slide 5: Кодирование инструкций RISC-V

## Slide 6: Представление программы в памяти

## Slide 7: Микроархитектуры
Однотактная
  выполняет одну инструкцию за один такт
Многотактная
  выполняет одну инструкцию за несколько более коротких тактов
Конвейерная
  результат применения принципа конвейерной обработки к однотактной микроархитектуре

## Slide 9: Конвейер команд

## Slide 10: Конвейерный тракт данных
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback

## Slide 11: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
pc →
li a0, 1
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback

## Slide 12: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
pc →
li a1, 2
li a0, 1
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback

## Slide 13: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
pc →
addi s1, s2, -8
li a1, 2
li a0, 1
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback

## Slide 14: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
pc →
add t1, t2, t3
addi s1, s2, -8
li a1, 2
li a0, 1
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback

## Slide 15: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
pc →
sw a1, 4(sp)
add t1, t2, t3
addi s1, s2, -8
li a1, 2
li a0, 1
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback

## Slide 16: Конвейерный тракт данных (-)

## Slide 17: Конвейерный тракт данных (+)

## Slide 19: Конфликт по данным

## Slide 20: Конфликт по данным

## Slide 27: Конфликт по данным

## Slide 28: Конфликт по данным

## Slide 32
+

## Slide 33: Конфликты конвейера
mul s1, s1
mul t2, t4
mul t1, t3
Структурные
add s3, t1, t2
sub s4, s3, s1
or s5, s3, t2
По данным
if(a < b)
pc == {if or else}?
По управлению

## Slide 34: Производительность конвейера
Nконв = Nидеальный + Nстр + Nдан + Nупр
Состояние ожидания – конвейер пропускает один или несколько тактов из-за того, что не готовы операнды
Состояние простоя – конвейер пропускает один или несколько тактов потому, что данный этап конвейера не используется в данной команде

## Slide 35: Оценка производительности
1.15

## Slide 36: Оценка производительности
Однотактный
Многотактный

## Slide 37: Оценка производительности
Tc3 = 550 пс.
Конвейерный

## Slide 38: Конвейер
Fetch | Decode | Execute | Memory | Writeback
FET | DEC | ADDR | OP | EXE | WB

## Slide 39: Микроархитектура x86

## Slide 40: Суперконвейер

## Slide 41
Гиперконвейер

## Slide 42: Временные характеристики

## Slide 43: Расфазировка

## Slide 44: Линии тактирования

## Slide 45: Конвейеризация

## Slide 46: Конфликты конвейера
mul s1, s1, s2
mul t2, t4, t2
mul t1, t3, t3
Структурные
add s3, t1, t2
sub s4, s3, s1
or s5, s3, t2
По данным
if(a < b)
pc == {if or else}?
По управлению

## Slide 47: Производительность конвейера
Состояние ожидания – конвейер пропускает один или несколько тактов из-за того, что не готовы операнды
Состояние простоя – конвейер пропускает один или несколько тактов потому, что данный этап конвейера не используется в данной команде

## Slide 48: Конфликты по данным
stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | WRITE
stage 1 | stage 2 | READ | stage 4 | stage 5
stage 1 | stage 2 | stage 3 | READ | stage 5
stage 1 | WRITE | stage 3 | stage 4 | stage 5
stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | WRITE
stage 1 | stage 2 | WRITE | stage 4 | stage 5
RAW : output(k) & input(k+1) != Ø
WAR : input(k) & output(k+1) != Ø
WAW : output(k) & output(k+1) != Ø
k
k+1
k
k+1
k
k+1
read after write
write after read
write after write
RAW
WAR
WAW

## Slide 49: Конфликты по данным
RAW : output(k) & input(k+1) != Ø
WAR : input(k) & output(k+1) != Ø
WAW : output(k) & output(k+1) != Ø
and x1, x2, x3
or x5, x1, x1

## Slide 50: Минимизация конфликтов по данным
Метод пузырька
Пересылка результата (продвижение результата)
Внеочередное исполнение команд
Переименовывание регистров
Сортировка команд на этапе компиляции

## Slide 51: Пример сортировки команд

## Slide 52: Конфликты по управлению

## Slide 53: Сокращение задержек условного перехода
Вычисление исполнительного адреса перехода на ступени декодирования команды
Использование буфера адресов переходов (branch target buffer – BTB)
Кэш-память для хранения команд, расположенных в точке перехода (BTBI)
Использование буфера цикла

## Slide 54: Статическое предсказание переходов
Переход происходит всегда
Переход не происходит никогда
Предсказание определяется по результатам профилирования
Предсказание зависит от направления перехода
При первом выполнении переход происходит всегда
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Точность предсказания, %

## Slide 55: Динамическое предсказание переходов
Одноуровневые (бимодальные)
Двухуровневые (коррелированные)
Гибридные
Ассиметричные

## Slide 56: Динамическое предсказание переходов

## Slide 57: Динамическое предсказание переходов
Использовать память для накопления статистики переходов
На основе полученной статистики делать предположение о переходе

## Slide 58: Алгоритм Смита
00 – перехода не будет (сильное предсказание)
01 – перехода не будет (слабое предсказание)
10 – переход будет (слабое предсказание)
11 – переход будет (сильное предсказание)

## Slide 59: Pattern History Table

## Slide 60: Pattern History Table
0001

## Slide 61: Global History Register
0
0
1

## Slide 62: Global History Register
1
0
0

## Slide 63: Global History Register
0
1
0

## Slide 64: Local History Register

## Slide 65: Local History Register
1111

## Slide 66: Local History Register

## Slide 67: Методы накопления информации
PHT (pattern history table) – Таблица истории хранит статистику переходов, реализуя доступ к информации согласно некоторому паттерну
GHT (global history register) – Регистр глобальной истории хранит результаты последних условных переходов
LHT (local history register) – Регистр локальной истории хранит результаты последних переходов индивидуально для каждой команды перехода

## Slide 68: Одноуровневая схема предсказания

## Slide 69: Двухуровневая схема предсказания

## Slide 70: Пример
if (aa == 2)
aa = 0;
if (bb == 2)
bb = 0;
if (aa != bb) {
……
DADDIU R3,R1,#-2
BNEZ R3,L1 ;branch b1 (aa!=0)
DADD R1,R0,R0 ;aa=0
L1: DADDIU R3,R2,#-2
BNEZ R3,L2 ;branch b2 (bb!=0)
DADD R2,R0,R0 ;bb=0
L2: DSUBU R3,R1,R2 ;R3=aa-bb
BEQZ R3,L3 ;branch b3 (aa==bb)
C
ASM MIPS

## Slide 71: Двухуровневая схема предсказания
Gselect
Gshare

## Slide 72: Сравнение одноуровневых и двухуровневых методов

## Slide 73: Гибридный предиктор Макфарлинга

## Slide 74: Ассиметричное предсказание переходов

## Slide 75: Динамическое предсказание переходов

## Slide 77: Предсказатель Core i7

## Slide 78: Предикация
if (R1 == 0) {
R2 = R3;
R4 = R5;
} else {
R6 = R7;
R8 = R9;
}
CMP R1, 0
BNE L1
MOV R2, R3
MOV R4, R5
BR L2
L1: MOV R6, R7
MOV R8, R9
L2:
CMOVZ R2, R3, R1
CMOVZ R4, R5, R1
CMOVN R6, R7, R1
CMOVN R8, R9, R1
C
ASM x86
ASM x86 + предикация

## Slide 79: Конфликты конвейера
Структурные конфликты
  Дублирование ресурсов
  Конвейеризация исполнительных устройств
  Изменение структуры
Конфликты по данным
  Чтение после записи (RAW)
    Переброской результата (forwarding)
    Пузырек
  Запись после чтения (WAR)
  Запись после записи (WAW)
    Переупорядочивание команд (out of order execution)
    Переименовывание регистров
Конфликты по управлению
  Статическое предсказание переходов
  Динамическое предсказание переходов (PHT, GHR, LHR)
  Буферизация адресов переходов и команд из точки перехода (BTB и IBTB) + безусловный
  Буфер цикла

## Slide 80: Конвейеризация

## Slide 81: Суперскалярность

## Slide 82: Суперскалярность

## Slide 83: Суперскалярность

## Slide 84: Пример

## Slide 85: Внеочередное выполнение команд

## Slide 86: Внеочередное выполнение команд
Может произойти WAW-конфликт
Squashing – запрет команде add записывать результат в память

## Slide 87: Переименовывание регистров

## Slide 88: Диспетчеризация

## Slide 89: Диспетчеризация

## Slide 90: Переупорядочивание команд Out of order execution
Централизованное окно команд (Scoreboarding)
Распределенное окно команд (Tomasulo algorithm)

## Slide 91: Scoreboarding (окно команд)
Команда | opcode | rd | rs1 | rs2 | Дост. rs1 | Дост. rs2
inst1 | op | rd | зн | ид | 1 | 0
inst2 | op | rd | зн | ид | 1 | 0
inst3 | op | rd | ид | зн | 0 | 1
inst4 | op | rd | зн | зн | 1 | 1
inst5 | op | rd | ид | зн | 0 | 1
… |  |  |  |  |  | 

## Slide 92: Алгоритм Томасуло

## Slide 93: Восстановление последовательности

## Slide 94: Параллелизм
Временной
Пространственный
Instruction Level Parallelism (ILP) – параллелизм уровня команд
Thread Level Parallelism (TLP) – параллелизм уровня потоков

## Slide 95: Многопоточность
Добавление дополнительных PC и Register File для хранения контекста нескольких потоков с целью оперативного переключения между ними
Не повышает ILP, но повышает пропускную способность конвейера

## Slide 96: Пакованная арифметика

## Slide 97: Задание. Добавление статического предсказания переходов
Данное задание это часть хакатона по треку RTL в 2022 году.
Дан тестовый двухстадийный процессор miriscv.
Тестовая СнК с собранным тестом Coremark.
Цель модифицировать процессор для увеличения производительности за счет интеграции статического предсказания преходов.
Производительность оценивается как Coremark/МГц

## Slide 99: Что такое тест CoreMark
Набор синтетических тестов производительности для измерения скорости центральных процессоров во встраиваемых системах.

## Slide 100: Тестовый процессор miriscv
Двух стадийный процессор: стадии Fetch и Decode.
Система команд RV32IM.
Нет поддержки прерываний, debug, csr.
Создан специально для хакатона. Полностью функционален и работоспособен но несет в себе ряд ошибочных микроархитектрных решений(специально внесенных) для уменьшения тактовой частоты и IPC.

## Slide 101: Структура проекта
RTL – исходный коды процессора.
SW – предкомпилированный тест CoreMark и его disasm
TB – testbench для симуляции
Testsoc – rtl исходники тестовой СнК с моделью памяти, uart и timer
Tmp_modelsim – дикетория с проектом для симуляции в modelsim

## Slide 102: RISCV-DV
Необходимое ПО:
  RTL-симулятор SystemVerilog + UVM 1.2
  python3 + texinfo + yaml
  Поддерживаемый ISS
  device-tree-compiler
  riscv-toolchain
Notes: Список необходимого ПО для работы симулятора представлен на текущем слайде.
Из очевидного здесь RISC-V компилятор, которого, кстати, нет для Windows. Так что если вы когда-нибудь столкнетесь с компиляцией RISC-V программ, то будете обречены это делать это из под Linux.

## Slide 103: ISS верификация RISC-V c RISCV-DV
Notes: А теперь обратимся к общей схеме тестирования RISC-V ядра при помощи сравнения с программной моделью процессора и RISCV-DV.

## Slide 104: ISS верификация RISC-V c RISCV-DV
Генерация программы
Notes: Все начинается с генерации программы при помощи RISCV-DV. Генератор принимает необходимые настройки (они будут подробно рассмотрены позже) и генерирует ассемблерный файл.

## Slide 105: ISS верификация RISC-V c RISCV-DV
Компиляция программы
Notes: Далее ассемблерный файл подвергается компиляции.

## Slide 106: ISS верификация RISC-V c RISCV-DV
ISS-симуляция
RTL-симуляция
Notes: Далее следуют программная симуляция модели ядра и RTL-симуляции его дизайна. Результатом которых являются файлы лога процессора.

## Slide 107: ISS верификация RISC-V c RISCV-DV
Сравнение ISS и RTL
Notes: На заключительной стадии происходит сравнение лог-файлов и делается вывод о корректности работы процессорного ядра.
Обратите внимание, что отдельным цветом и блоком на слайде отмечено тестовое окружения для процессора. Уже скоро о нем будет сказано более подробно.

## Slide 108: Пример тестирования
Notes: Чуть более подробно показано содержимое лог-файлов и содержимое файла-отчета о прошедших тестах.
В файле отчете содержится информация об успешности или не успешности каждого теста и местах расхождения в лог-файлах.

## Slide 109: Запуск симуляции miriscv
Запустите Modelsim или Questa установленные вместе с Quartus.
Откройте в проект лежащий в директории tmp_modelsim.
Выполните compile all .
Выполните запуск симуляции для work.tb_mirscv_test_soc.
Запустите симуляцию на 150 мс.

## Slide 114: Как оценить CoreMark/MHz
В конце теста в uart тест выдает информацию о полученной производительности.
В ПО выдается общий CoreMark полученный на частоте в 16 МГц.
В оригинальной версии он равен 23.590991. Последняя строка.
Чтобы рассчитать метрику на МГц разделите ее на 16.
1.47 CoreMark/MHz

## Slide 115: Статическое предсказание
Анализ методов разрешения конфликтов конвейера по управлению на примере открытой архитектуры RISC-V Е.М. Абрамов

## Slide 116: BTFNT - backward taken, forward not taken
Для каждой считанной из памяти команды проверяется ее тип в стадии fetch.
Если это команда условного перехода необходимо проверить знак смещения.
В зависимости от знака смещения меняем управление pc_next на +4 или +imm.
В стадии Decode необходимо проверить что предсказание было сделано верно. Если нет сформировать сигнал kill для изменения состояния PC.

## Slide 118: Кодирование инструкций RISC-V

## Slide 119: miriscv_fetch_unit.sv

## Slide 120: miriscv_decode_stage.sv

## Slide 121: miriscv_decode_stage.sv