## Slide 1: Комбинационная логика на ПЛИС. Последовательностная логика на ПЛИС: схемы с тактовым сигналом и состоянием.

## Slide 2: Открытие проекта в Quartus
В Quartus откройте в меню “File” → “Open Project...”
ИЛИ
Запустите файл top.qpf из директории run

## Slide 3: Работа с проектом Quartus
Иерархия проекта
Редактора кода
Окно задач

## Slide 4: Генерация прошивки для ПЛИС
1. Запустите компиляцию проекта через кнопку “Start Compilation”

## Slide 5: Генерация прошивки для ПЛИС
2. Проверьте наличие ошибок и исправьте их

## Slide 6: Генерация прошивки для ПЛИС
2. Проверьте наличие ошибок и исправьте их
Нажмите на “Show Error Messages” чтобы отобразить только сообщения об ошибках.

## Slide 7: Запись прошивки в ПЛИС
3. Нажмите на кнопку “Programmer”

## Slide 8: Запись прошивки в ПЛИС
4. В открывшемся окне нажмите на “Start”

## Slide 9: Упражнение с логическими элементами
Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA
Вывод результатов логических операций над входными воздействиями с кнопок на светодиоды.

## Slide 10: Упражнение с логическими элементами
module top
(
…
input [3:0] key_sw,
output [3:0] led,
…
);
…
// Exercise 1: Change the code below.
// Assign to led [2] the result of AND operation
assign led [2] = 1'b0;
endmodule
module top
(
…
input [3:0] key_sw,
output [3:0] led,
…
);
… // Exercise 2: Change the code below.
// Assign to led [3] the result of XOR operation
// without using "^" operation.
// Use only operations "&", "|", "~" and parenthesis
assign led [3] = 1'b0;
endmodule

## Slide 11: Основные операции Verilog HDL
Символ | Назначение
{} | Конкатенация (concatenation)
+ - * / | Арифметические (arithmetic)
% | Модуль (modulus)
> >= < <= | Отношения (relational)
! | Логическое отрицание (logical NOT)
&& | Логическое И (logical AND)
¦¦ | Логическое ИЛИ (logical OR)

## Slide 12: Основные операции Verilog HDL
Символ | Назначение
== | Логическое равенство (logical equality)
!= | Логическое неравенство (logical inequality)
=== | Идентичность (case equality)
!=== | Не идентичность (case inecuality)
~ | Побитовая инверсия (bit-wise NOT)
& | Побитовое И (bit-wise AND)
¦ | Побитовое ИЛИ (bit-wise OR)

## Slide 13: Основные операции Verilog HDL
Символ | Назначение
<< | Сдвиг влево (left shift)
>> | Сдвиг вправо (right shift)
<<< | Циклический сдвиг влево (arithm. left shift)
>>> | Циклический сдвиг вправо (arithm. right shift)
?: | Тернарный оператор (ternary)

## Slide 14: Упражнение с логическими элементами
Присвойте led[2] результат операции И (AND).
Присвойте led[3] результат операции исключающего ИЛИ (XOR) без использования ее оператора.

## Slide 15: Упражнение с логическими элементами

## Slide 16: Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор
Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA
Вывод статичных значений на семисегментый индикатор. Взаимодействие с семисегментым индикатором через кнопки.

## Slide 17: Семисегметный индикатор

## Slide 18: Семисегметный индикатор

## Slide 19: Семисегметный индикатор

## Slide 20: Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор
module top
(
…
input [3:0] key_sw,
output [3:0] led, output [7:0] abcdefgh,
output [3:0] digit,
…
);
… // Exercise 1: Display the first letters
// of your first name and last name instead. assign abcdefgh =
assign digit = endmodule
module top
(
…
);
… // Exercise 2: Display letters of a 4-character word
// using this code to display letter of ChIP as an example reg [7:0] letter;
always @*
case (key_sw)
4'b0111: letter = C;
…
endcase
assign abcdefgh = letter;
endmodule

## Slide 21: Verilog HDL. Case
//многовходовые мультиплексоры и дешифраторы можно описывать через case
reg [3:0] c; wire [1:0] option; wire [7:0] a, b, c, d; reg [7:0] e; always @(a or b or c or d or option) begin case (option) 0: e = a; 1: e = b; 2: e = c; 3: e = d; endcase end

## Slide 22: Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор
Выведите первые буквы своего имени и фамилии на семисегментный индикатор.
Выведите слово CHIP на семисегментный индикатор.

## Slide 23: Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор

## Slide 24: Последовательностная логика
Входы
Выходы
Комбинационная логика

## Slide 25: Проблема вычислений в комбинационной логике.
Вычисления начинаются при изменении входов логики.
Как понять когда результат на выходе комбинационной логики будет готов для дальнейших вычислений?

## Slide 26: Contamination and propagation delays.
Contamination delay
Входы изменились, но на выходе результат пока что нестабильный.
Propagation delay
Стабильный результат на выходе комбинационной схемы.

## Slide 27: Использование тактового сигнала.
Перед завершением вычислений выходные данные могут содержать случайные значения.
Как логике узнать когда результаты готовы и могут использоваться на следующем этапе вычислений?
Вычисления можно синхронизировать с помощью специального сигнала – сигнала тактирования.

## Slide 28: Последовательностная логика
Входы
Выходы
ПЛ
ПЛ
Комбинационная логика
Тактирование
Тактирование

## Slide 29: D-триггер
D
CLK
Q
Q

## Slide 30: D-триггер. Сигнал сброса
D
CLK
Q
Q
RST

## Slide 31: D-триггер. Сигнал разрешения
D
CLK
Q
Q
RST
EN

## Slide 32: D-триггер. Verilog HDL
D
CLK
Q
Q
RST
EN
module my_reg
(
input CLK,
input RST,
input EN,
input D,
output Q
);
reg OUT;
always @(posedge CLK) begin
if(RST) OUT <= 1’b0; else OUT <= D;
end
assign Q = OUT;
endmodule

## Slide 33: D-триггер. Новый синтаксис
D
CLK
Q
Q
RST
EN
module my_reg
(
input CLK,
input RST,
input EN,
input D,
output Q
);
reg OUT;
always @(posedge CLK) begin
if(RST) OUT <= 1’b0; else OUT <= D;
end
assign Q = OUT;
endmodule
Использование ключевого
слова reg
Использование конструкции
If-else

## Slide 34: Упражнение со счетчиком
Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA
Вывод значений счетчика на светодиоды. Использование
кнопок для изменения направления счета.

## Slide 35: Упражнение со счетчиком
module top
(
…
);
…
reg [31:0] cnt;
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset)
cnt <= 32'b0;
else
cnt <= cnt + 32'b1;
assign led = ~ cnt [27:24];
endmodule
module top
(
…
);
… wire key = key_sw [0];
reg key_r;
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset)
key_r <= 1'b0;
else
key_r <= key;
wire key_pressed = ~ key & key_r;
endmodule

## Slide 36: Упражнение со счетчиком
Свободно запустите счетчик. Как изменить скорость мигания светодиодов?
Измените дизайн. Например, добавьте управление направлением счета кнопками.

## Slide 37: Упражнение со счетчиком

## Slide 38: Упражнение со сдвиговым регистром
Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA
Управление мерцанием светодиодов и семисегментоного индикатора при помощи последовательностной логики и воздействий на кнопки управления на плате.

## Slide 39: Упражнение со сдвиговым регистром
module top
(
…
);
…
reg [31:0] cnt;
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset)
cnt <= 32'b0;
else
cnt <= cnt + 32'b1;
wire enable = (cnt [22:0] == 23'b0);
endmodule
module top
(
…
);
… wire button_on = ~ key_sw [0];
reg [3:0] shift_reg;
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset)
shift_reg <= 4'b0;
else if (enable)
shift_reg <= { button_on, shift_reg [3:1] };
assign led = ~ shift_reg;
endmodule

## Slide 40: Упражнение со сдвиговым регистром
“Заставьте” светодиоды изменить направление мерцания.
Зациклите мерцание светодиодов.
Измените состояние семисегментного индикатора, “заставив” его поочередно зажигать светодиоды по кругу.

## Slide 41: Упражнение со сдвиговым регистром

## Slide 42: Сдвиговый регистр

## Slide 43: Упражнение: вывод слова на семисегментый индикатор
Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA
Вывод слова на семисегментный индикатор при помощи
последовательностной логики.

## Slide 44: Семисегметный индикатор

## Slide 45: Упражнение: вывод слова на семисегментый индикатор
module top
(
…
);
…
reg [7:0] letter;
always @*
case (shift_reg)
4'b1000: letter = C;
…
default: letter = E;
endcase
assign abcdefgh = letter; endmodule
module top
(
…
);
… reg [31:0] cnt;
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset)
cnt <= 32'b0;
else
cnt <= cnt + 32'b1;
wire enable = (cnt [22:0] == 23'b0); endmodule

## Slide 46: Упражнение со сдвиговым регистром
Увеличьте частоту сигала enable, чтобы текст на семисегментном индикаторе был легко читаем и не мерцал.
Выведите на семисегментном индикаторе любое другое слово.
Закомментируйте строчку со словом default в конструкции case-endcase и попробуйте заново синтезировать дизайн; постарайтесь объяснить появившееся сообщения САПРа.

## Slide 47: Упражнение: вывод слова на семисегментый индикатор

## Slide 48: Спасибо за внимание.